启东市政府采购询价公告

询价编号:LZDC20190009

根据《中华人民共和国政府采购法》、《启东市人民政府办公室》启政办发[2016]3号文件及启教发[2018]10号文件规定，就启东市吕四中学移动多媒体项目进行询价采购(详细内容见下表)。

| 序号 | 货物 名称 | 采购要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85英寸壁挂式交互电子黑板(开放式多点触摸显示器) 品牌为鸿合或希沃 | 1.★屏幕尺寸: ≥85英寸, LED背光A规屏，4K高清，屏幕物理分辨率:≥3840×2160;全屏显比例16:9；显示亮度:≥300cd/㎡；可视角度：≥178°； 2.书写面为4mm高钢化、防眩玻璃；防眩玻璃透光率≥90%，表面硬度不低于7H，使用1kg钢球，在至少2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。雾度≤6%； 3．整机具有防强光干扰的性能，在100K LUX的强光照射下，产品各项书写功能正常； 4.屏幕书写区域被手、书本遮挡等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作； 5.在不关闭整机电源的情况下可一键关闭液晶屏背光，实现节电功能，可以正常输出音频内容，触控屏幕可亮屏退出； 6.前置输入接口：双通道USB3.0接口≥3；侧置输入接口：USB接口≥2，标准HDMI接口≥2，VGA接口≥1，≥1路Audio，Line in≥1，RS232≥1，RJ45≥1；输出接口：Touch USB out≥1，≥1路耳机，≥1路同轴输出； 7.交互电子黑板整机实现开机、关机、节能待机前置实体按键三键合一，快捷方便（提供国家相关质量监督检验中心检测报告并加盖厂商公章）； 8.内置前朝向两个音箱，每个功率≥15W，支持DBX音效，可在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能（提供国家相关质量监督检验中心检测报告复印件并加盖厂商公章）； 9.支持Windows与安卓系统中红外十点触控十点书写,触摸分辨率:≥32767*32767；触摸高度≤3.5mm；定位精度：±0.1mm；书写流畅，无断笔现象，支持指、笔书写； 10.设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频（提供国家相关质量监督检验中心检测报告复印件并加盖厂商公章）； 11.设备可通过屏幕密码锁功能，类似智能手机息屏解锁，自动锁定屏幕和按键并可自定义解锁密码，防止课间学生操作； 12.具备智能护眼组合功能、智能温控系统，可根据温度变化显示不通颜色进行提示； 13．在嵌入式安卓操作系统和Windows系统均可实现即时批注、屏幕截图、擦除等功能，配套软件件需提供免费升级服务； 14.支持无PC状况下提供硬件系统检测：对系统内存、硬盘、触摸框、内嵌电脑、光感系统等提供直观的状态、并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修； 15.信号源名称可根据用户使用习惯和偏好支持自定义更改，系统将智能识别，若检测为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配，并支持中英文命名； 16.整机内置摄像头、麦克风，可支持简易录课，并支持扫描教辅二维码，方便老师快捷调取教学资源（提供国家相关质量监督检验中心检测报告并加盖厂商公章）； 17.提供交互黑板稳定性获得国家相关质量监督检验中心的认证，其中平均无故障时间（MTBF）≥10万小时复印件并加盖投标人公章； 18.为了师生的安全性，提供交互黑板制造商通过IECQ QC080000有害物质过程管理体系认证证书并加盖投标人公章； 19.内置电脑模块配置：采用120pin或以上接口，Intel I5处理器；主板有双内存插槽，支持安装8G及以上的总内存，单插槽支持4G及以上内存，标配单条4G内存，兼容市面主流内存条品牌；硬盘采用128G或以上容量的固态硬盘,内置千兆有线网卡+支持无线网卡，接口：HDMI≧1，VGA≧1，USB≧6，DP≧1； | 台 | 5 |
| 2 | 全高清展台（非高拍仪） | 1.铝合金外观，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤，壁挂式安装，防盗防破坏； 2.采用USB高速接口，只需单根USB线即可实现供电，满足教学高清数据传输需求，800万像素，支持拍摄A4画幅，可自由选择自动和触摸式俩种对焦方式，自带LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀（提供国家相关质量监督检验中心检测报告并加盖厂商公章）； 3.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作； 4.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作，预设多种笔划、粗细及颜色供选择，预设的效果可以通过预览框显示，支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 5.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容，具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰； 6.二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源； 7.图像特技：延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、同屏对比、左右旋转、屏幕录制； 8.故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、视频解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题； | 个 | 5 |
| 3 | 教学云平台软件 | 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。并支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录； 2.支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件，并支持点对点分享课件； 3.支持支持硬笔、荧光笔、毛笔等多种笔迹书写及不少于三种便捷擦除方式，可自由选择笔颜色及粗细，支持多笔书写和手势擦除； 4.提供非线性教学工具及支持多种页面浏览及切换，方便老师对课件进行非线性教学展示； 5.支持调用板中板辅助教学，可直接批注、加页及切换背景色，支持在板中板中插入图片、音视频素材，不影响课件主画面； 6.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置； 7.提供不少于22种背景模板供老师选择，支持自定义背景，提供放大镜工具，可设置放大比例及聚光灯效果； 8.智能选词填空：支持创建智能选词填空，方便教师在课堂上进行英语完形填空、语文诗句填空等练习，可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种完形填空模板供老师选择，且模板样式可自定义修改； 9.思维导图功能：增删或拖拽编辑内容节点，并支持在每个节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，并且思维导图可以逐级、逐个节点展开； 10.提供多种教学常用的教学工具和学科资源方便老师调用，其中包含不低于2000个微课程视频和30万道试题，覆盖小初高等多个年级，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、政治、地理、音乐、美术等多种学科让课堂教学更加丰富生动； 11.蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果； 12.3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示； 13.基础图形：具备直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制； 14.教学回顾：互动教学软件自带录音功能，可以实现老师授课时，教学课件翻页动作与声音同步记录并保存在老师个人教学空间，可供老师进行教学回顾反思； 15.教学资料夹：在互动教学软件里即可支持任意上传多媒体素材文件，包含图片、音视频等教学素材，并支持多种格式，不需要通过拷贝在U盘里，频繁插入导出，老师备授课时随时调取，轻松方便； 16.移动教学助手：支持移动终端接入，实现大小屏同屏显示、同步课件及远程操控，并可实现拍照上传及移动展台功能，满足移动授课需求； | 套 | 5 |
| 4 | 移动支架（支架承重≥120公斤） | 材质：冷轧钢，底座厚实，轮盘转动灵活，立杆材质壁厚≥2mm,表面高温喷塑，支架边缘无毛刺。 样式如图： | 只 | 5 |
| 5 | 集成安装、使用培训、售后服务 | 1.移动式多媒体安装提供5米电源延长线一根，方便接驳电源。 2.质保期内确保每年甚少两次到校免费培训。 3.质保期内每学期开学初，对设备进行巡检，确保设备正常使用。 | 套 | 5 |
| 6 | 80英寸壁挂式交互电子黑板(开放式多点触摸显示器) 品牌为鸿合或希沃 | 1.★屏幕尺寸: ≥80英寸, LED背光A规屏，屏幕物理分辨率:≥1920×1080;全屏显比例16:9；显示亮度:≥350cd/㎡；可视角度：≥178°； 2.书写面为4mm高钢化、防眩玻璃；防眩玻璃透光率≥90%，表面硬度不低于7H，使用1kg钢球，在至少2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。雾度≤6%； 3．整机具有防强光干扰的性能，在100K LUX的强光照射下，产品各项书写功能正常； 4.屏幕书写区域被手、书本遮挡等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作； 5.在不关闭整机电源的情况下可一键关闭液晶屏背光，实现节电功能，可以正常输出音频内容，触控屏幕可亮屏退出； 6．前置输入接口：双通道USB3.0接口≥3；侧置输入接口：USB接口≥2，标准HDMI接口≥2，VGA接口≥1，≥1路Audio，Line in≥1，RS232≥1，RJ45≥1；输出接口：Touch USB out≥1，≥1路耳机，≥1路同轴输出； 7．交互电子黑板整机实现开机、关机、节能待机前置实体按键三键合一，快捷方便（提供国家相关质量监督检验中心检测报告复印件并加盖厂商公章）； 8.内置前朝向两个音箱，每个功率≥15W，支持DBX音效，可在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能（提供国家相关质量监督检验中心检测报告复印件并加盖厂商公章）； 9．支持Windows与安卓系统中红外十点触控十点书写,触摸分辨率:≥32767*32767；触摸高度≤3.5mm；定位精度：±0.1mm；书写流畅，无断笔现象，支持指、笔书写； 10.设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频（提供国家相关质量监督检验中心检测报告复印件并加盖厂商公章） 11.设备可通过屏幕密码锁功能，类似智能手机息屏解锁，自动锁定屏幕和按键并可自定义解锁密码，防止课间学生操作； 12.具备智能护眼组合功能、智能温控系统，可根据温度变化显示不通颜色进行提示； 13．在嵌入式安卓操作系统和Windows系统均可实现即时批注、屏幕截图、擦除等功能，配套软件件需提供免费升级服务； 14.支持无PC状况下提供硬件系统检测：对系统内存、硬盘、触摸框、内嵌电脑、光感系统等提供直观的状态、并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修（提供国家相关质量监督检验中心检测报告复印件并加盖厂商公章）； 15.信号源名称可根据用户使用习惯和偏好支持自定义更改，系统将智能识别，若检测为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配，并支持中英文命名； 16.整机内置摄像头、麦克风，可支持简易录课，并支持扫描教辅二维码，方便老师快捷调取教学资源（提供国家相关质量监督检验中心检测报告复印件并加盖厂商公章）； 17.提供交互黑板稳定性获得国家相关质量监督检验中心的认证，其中平均无故障时间（MTBF）≥10万小时复印件并加盖厂商公章； 18.为了师生的安全性，提供交互黑板制造商通过IECQ QC080000有害物质过程管理体系认证证书并加盖厂商公章； 19.内置电脑模块配置：采用120pin或以上接口，Intel I5处理器；主板有双内存插槽，支持安装8G及以上的总内存，单插槽支持4G及以上内存，标配单条4G内存，兼容市面主流内存条品牌；硬盘采用128G或以上容量的固态硬盘,内置千兆有线网卡+支持无线网卡，接口：HDMI≧1，VGA≧1，USB≧6，DP≧1； | 台 | 3 |
| 7 | 视频展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； 2.★A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装； 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题； 5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； 6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头； 7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）； | 个 | 3 |
| 8 | 教学云平台软件 | 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。并支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录； 2.支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件，并支持点对点分享课件； 3.支持支持硬笔、荧光笔、毛笔等多种笔迹书写及不少于三种便捷擦除方式，可自由选择笔颜色及粗细，支持多笔书写和手势擦除； 4.提供非线性教学工具及支持多种页面浏览及切换，方便老师对课件进行非线性教学展示； 5.支持调用板中板辅助教学，可直接批注、加页及切换背景色，支持在板中板中插入图片、音视频素材，不影响课件主画面； 6.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置； 7.提供不少于22种背景模板供老师选择，支持自定义背景，提供放大镜工具，可设置放大比例及聚光灯效果； 8.智能选词填空：支持创建智能选词填空，方便教师在课堂上进行英语完形填空、语文诗句填空等练习，可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种完形填空模板供老师选择，且模板样式可自定义修改； 9.思维导图功能：增删或拖拽编辑内容节点，并支持在每个节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，并且思维导图可以逐级、逐个节点展开； 10.提供多种教学常用的教学工具和学科资源方便老师调用，其中包含不低于2000个微课程视频和30万道试题，覆盖小初高等多个年级，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、政治、地理、音乐、美术等多种学科让课堂教学更加丰富生动； 11.蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果； 12.3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示； 13.基础图形：具备直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制； 14.教学回顾：互动教学软件自带录音功能，可以实现老师授课时，教学课件翻页动作与声音同步记录并保存在老师个人教学空间，可供老师进行教学回顾反思； 15.教学资料夹：在互动教学软件里即可支持任意上传多媒体素材文件，包含图片、音视频等教学素材，并支持多种格式，不需要通过拷贝在U盘里，频繁插入导出，老师备授课时随时调取，轻松方便； 16.移动教学助手：支持移动终端接入，实现大小屏同屏显示、同步课件及远程操控，并可实现拍照上传及移动展台功能，满足移动授课需求； | 套 | 3 |
| 9 | 移动支架（支架承重≥120公斤） | 材质：冷轧钢，底座厚实，轮盘转动灵活，立杆材质壁厚≥2mm,表面高温喷塑，支架边缘无毛刺。 样式如图： | 只 | 3 |
| 10 | 集成安装、使用培训、售后服务 | 1.大屏安装牢固，在推拉绿板内侧合适位置设置带开关带电源指示插座一组（提供3眼和2眼插座各3个）；若因黑板尺寸 ,展台无法安装在黑板边框内，安装在黑板边框外一侧，具体位置由学校确定； 2.质保期内确保每年甚少两次到校免费培训。 3.质保期内每学期开学初，对设备进行巡检，确保设备正常使用。 | 套 | 3 |
| 备注：成交供应商供货时必须向采购单位提供中标电子黑板屏体厂家出具的屏体规格证明文件（加盖原厂公章），否则视为验收不合格。 |

说明：

- 1.本项目财政预算最高限价为人民币壹拾捌万伍仟元整，其中80寸不超过人民币贰万元/套， 85寸不超过人民币贰万伍仟元/套，报价超过最高限价的为无效报价文件。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物

生产或销售的经营范围。

三、报价注意事项：

- 供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含相关附件、货物运输（含上楼）、安装、调试、使用培训、税金、质保、售后服务等所有相关一切费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得以检测为由减少供货数量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素（如运输、送货、地面开挖、地面修复等各种费用）。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请根据国家相关规定，在递交报价文件前以书面形式递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市吕四中学

联系电话：13912888119

3.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

- 有效的企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

- 质保承诺书（按照附件二格式填写）；

（4） 报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（附件四）。如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（5）报价货物参数要求响应表：响应表按提供的样表（附件三）格式填写，须对采购需求一览表中的参数要求进行逐条响应，并在响应情况中填“响应”或“不响应”。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（6）采购需求一览表中要求提供的证明材料。

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：询价编号、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4.报价文件递交及开标

投标文件请于2019年 8月 26日上午9：00-9：30密封送至启东市吕四中学并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。如无特殊情况，学校9：40组织开标，否则开标时间另行通知。

5.报价保证金

（1）报价供应商必须交纳人民币3700元的报价保证金。投标保证金必须以现金形式提交（其他形式概不接收，），在递交投标文件的同时交至启东市吕四中学，不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

（2）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（3）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

（7）被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。

四、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源）。

2.质保、售后服务要求：签订合同后，一周内必须提供原厂盖章的针对采购需示一览表中序号为1、2、6、7的货物的三年质保函，否则视为验收不合格，并没收履约保证金。整个项目质保期三年，质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

3.交货期：中标供应商须于签订合同后，接供货通知书的后10天（日历日）内送货，经市场监督局抽检合格后，10天（日历日）安装到位并通过验收。

4.交货、安装地点：启东市吕四中学。

5.验收：成交供应商将合格货物送到启东市吕四中学指定地点，经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后，方可安装、调试。项目经学校组织验收小组进行验收并签发验收单。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后由采购单位返还(履约期间不计息)。

7.约定事项：

（1）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（2）在采购单位收到供应商提供的产品后，应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

（3）成交供应商需无条件配合采购单位做好一切相关配套工作，确保本项目顺利实施，否则采购单位有权终止合同，由此造成的损失和责任由成交供应商负责。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东教育信息网予以公布，公示期为三个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后一周内与采购单位签订合同。因采购单位原因不能签订合同的，一周内必须以书面形式向启东市财政局和教育局报告。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

七、付款方式：凭启东市市场监督管理局有效的检测报告或有效的证明文件（如有）作为付款依据，设备到场安装调试完毕并验收合格付合同价的90%；余款10%作为质保金，于质保服务期满（从验收合格之日算起）且无质量问题后付清（不计利息）。

启东市吕四中学

2019.8.16

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市吕四中学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加 项

目编号LZDC20190009启东市吕四中学移动多媒体项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市吕四中学：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，项

目编号LZDC20190009启东市吕四中学移动多媒体项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目中货物提供三年全免费质保及上门质保(含部件及人工)及售后服务,。

2. 在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在4小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　  职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件三：报价货物采购要求响应表

启东市吕四中学移动多媒体项目

项目编号：LZDC20190009

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 报价货物（服务）响应 | 报价货物参数响应度 （正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

报价单位盖章：

法人代表签字：

年   月   日

附件四：报价表

报    价    表

启东市吕四中学移动多媒体项目

项目编号：LZDC20190009

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 报价货物品牌、型号 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写） ： | 合计总金额（小写） ： |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位：　　　　           　   　（须盖章）

联 系 人：

联系电话：

时    间：